ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI ”AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ

MĂSURI PRINCIPALE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

- premergător și pe perioada desfășurării procesului de votare -

- Amenajarea secțiilor de votare se face, pe cât posibil, la parterul clădirilor, iar amplasarea cabinelor de votare se realizează fără diminuarea gabaritelor căilor de evacuare și acces și a circulațiilor interioare din clădirile în care se organizează procesul electoral și fără blocarea ori îngreunarea accesului la mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor care echipează construcțiile.

- Elementele de mobilier se evacuează din interiorul încăperilor în care se amenajează secția de votare și se depozitează astfel încât să nu se afecteze căile de acces și evacuare ori circulațiile din secțiile de votare.

- Căile de evacuare se marchează corespunzător și se mențin în permanență libere.

- Se respectă interdicția privind fumatul, potrivit legii.

- Se interzice efectuarea lucrărilor cu foc deschis premergător și pe timpul desfășurării procesului de votare.

- Se asigură respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor la utilizarea mijloacelor de încălzire/climatizare, precum și a celor de preparat și încălzit hrana ori cafea, după caz.

- Instalațiile electrice se exploatează cu respectarea reglementărilor, eliminând eventualele suprasolicitări ale acestora ori improvizații.

- Se stabilește un sistemeficient de anunțare-alarmare a tuturor ocupanților clădirii în cazul producerii unui incendiu.

- Se asigură menținerea în funcțiune a iluminatului de securitate pentru evacuare care echipează construcțiile, după caz.

- Spațiile în care se amplasează cabine de votarecu stingătoare de incendiu funcționale, verificate conform reglementărilor, având în vedere criteriul de cel puțin 1 stingător la 50 mp.

- Președinții secțiilor de votare instruiesc, pe bază de tabel cu semnături, întrgul personal din comisiile secțiilor de votare privind prevenirea situațiilor de urgență și măsurile care trebuie întreprinse în cazul manifestării acestora.

- În situația amenajării de camere de odihnă pentru personalul destinat pazei, se respectă măsurile corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor.

În cazul producerii unui incendiu, se acționează pentru:

- Evacuarea tuturor ocupanților clădirii și a bunurilor importante, utilizate în procesul de votare, precum urne de vot, buletine de vot, ștampile, liste electorale și alte documente, etc.;

- Anunțarea incendiului prin SNUAU 112;

- Stingerea incendiului cu mijloace de primă intervenție.

Adresa: Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 87, RO-430401, Tel: 0262.211212, 0262.211213, Fax: 0262.214921, 0262.214981, , e-mail: pompierimm@rdslink.ro