| ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI” AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ | NESECRET Exemplar nr. 2 Nr. 2758044 Baia Mare 12.05.2020 |
| --- | --- |

APROB,

(D) INSPECTOR ŞEF

Col.

BALTARU PAVEL

ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF

Colonel

CIORNEA FLORIN

CAIET  DE  SARCINI

”LUCRĂRI DE REAMPLASARE ȘI MONTARE A GRUPULUI ELECTROGEN LA SECȚIA DE POMPIERI VIȘEU DE SUS”

VIȘEU DE SUS, STR. LIBERTĂȚII NR. 16

Cod CPV: 45310000-3 Lucrări de instalații electrice

- INFORMAŢII GENERALE

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică şi face parte integrantă din documentaţia de atribuire.

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. Orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini.

Ofertele care nu îndeplinesc toate cerinţele minime vor fi declarate neconforme.

Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie obligaţiile şi răspunderile ce revin contractanţilor conform reglementărilor în vigoare privind executarea lucrării ”LUCRĂRI DE REAMPLASARE ȘI MONTARE A GRUPULUI ELECTROGEN LA SECȚIA DE POMPIERI VIȘEU DE SUS”, (amplasamentul lucrării este în orașul Vișeu de Sus, str. Libertății nr. 16), având ca scop asigurarea unor lucrări de calitate beneficiarului: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al Judeţului Maramureş.

Autoritatea contractantă va declara un singur operator economic câştigător care va putea realiza întreaga lucrare.

- DATE GENERALE PRIVIND LUCRAREA CE URMEAZĂ A FI EXECUTATĂ

Clădirea Secției de Pompieri Vișeu de Sus este în administrarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență ʺGheorghe Pop de Băseștiʺ al județului Maramureș și se află situată în orașul Vișeu de Sus, str. Libertății nr. 16. Pentru buna funcționare a activității, este necesară asigurarea permanentă a energiei electrice prin montarea unui grup electrogen MASE MLP31S.

Grupul electrogen de tipul MASE MLP31S are efectuată revizia anuală la începutul anului curent, locul de reamplasare a acestuia fiind pe platforma de beton turnată lângă clădirea Secției de Pompieri Vișeu de Sus, mai precis lângă încăperea centralei termice către râul Vișeu. După reamplasarea grupului electrogen se va realiza și verificarea prizei de pământ

IV.    DESCRIEREA LUCRĂRII

Lucrarea ”LUCRĂRI DE REAMPLASARE ȘI MONTARE A GRUPULUI ELECTROGEN LA SECȚIA DE POMPIERI VIȘEU DE SUS”, orașul Vișeu de Sus, str. Libertății nr. 16, presupune executarea următoarelor operaţiuni și cantităţi:

| Nr. crt. | Simbol articol de deviz | Denumire articol | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| REPARAȚII FINISAJE |
| 1 | RPEG19C1 | Demontare tablou ... distribuție deschis bloc electric | buc | 2,00 |
| 2 | EF02C1 | Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau în nișă, tabloul având suprafața de ... 0,91-1,50 mp | buc | 2,00 |
| 3 | EC03I1 | Cablu pentru energie electrică, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu secțiunea de 25 sau35 mmp, montat pe pod de cabluri existent sau pe poduri rulante | m | 30,00 |
| 3.L | 4700040 | Cablu RV-K 4x25 | m | 30,00 |
| 4 | EC12D1 | Cap terminal uscat de interior, inclusiv legarea la bornele instalației a cablurilor cu izolație și manta din PVC, cu conducte de cupru, având secțiunea de 4x16 mmp, sau 3x25 + 16 mmp | buc | 4,00 |
| 5 | EF09C1 | Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având secțiunea de 25 sau 35 mmp | buc | 50,00 |
| 6 | EF06D1 | Soclu pentru siguranțe cu legături în față If sau Ifi de 63 a | buc | 1,00 |
| 6.L | 4626310 | Separator cu siguranțe MPR 160A | buc | 1,00 |
| 7 | EF10D1 | Legătură electrică (conexiune), între șirul de cleme și aparate sau între aparate, în tablouri, panouri, pupitre, cu conducta tip cu secțiunea până la 6 mmp, având lungimea de 3,1-5 m | buc | 3,00 |
| 7.L | 4832566 | Conductor vlpy 16 ni 1900 | m | 8,00 |
| 8 | EH05A1 | Încercarea tablourilor de distribuție, de comandă, de protecție, de semnalizare, a pupitrelor de comandă și a cutiilor metalice cu cleme ... tablouri de marmură cu peste 6 circuite | buc | 2,00 |
| 9 | EB08B1 | Conductă de oțel pentru legarea la pământ sau la nul, a receptoarelor sau aparatelor electrice, montată pe zid de cărămidă sau beton, conducta fiind bandă de oțel, laminată la cald, de 25x4 mm | m | 10,00 |
| 10 | W1P08A | Verificarea prizelor de pământ pentru lucrări de instalații electrice la construcții | buc | 1,00 |
| 11 | EH01A1 | Încercarea cablurilor de energie electrică, de maximum 1 kV | buc | 2,00 |
| 12 | ED08R1 | Priză tripolară de 63 A, cu fisă, racordată la conducte de cupru, montată pe consolă (exclusiv consola) | buc | 1,00 |
| 12.L | 5500331 | Priză trifazică 125A/5 poli | buc | 1,00 |

Ofertantul va avea personal calificat în domeniul instalaţiilor electrice.

V.   TERMEN DE REALIZARE

Termenul pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către ofertant va fi de 45 zile calendaristice de la acceptarea în SICAP a achiziției lucrării.

VI.   MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI FINANCIARE

Oferta financiară se va întocmi astfel încât aceasta să furnizeze informaţiile necesare privind preţul unitar pe produs înmulțit cu cantitatea prevăzută în caietul de sarcini pentru fiecare articol în parte.

Oferta va cuprinde cheltuielile directe, indirecte, profitul, TVA-ul, astfel încât autoritatea contractantă să poată realiza analiza prețului final ofertat pe întreaga lucrare.

Pretul ofertat pe lucrare este ferm și nu suportă modificări.

VII.    MODALITĂŢI DE PLATĂ

Plata se va realiza în termen de 30 zile după întocmirea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Aceasta se va realiza prin ordin de plată, pe baza facturii fiscale.

- PERIOADA DE GARANȚIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR

Garanţia lucrărilor executate este de 12 de luni de la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

(Î) Şef Serviciu Logistic                                                              Întocmit

Lt.                                                                                        Slt.

Ardelean Bogdan                                                                Bodi Flaviu