ANEXA NR.  11

| comitetul JUDETEAN pentru situatii de urgenta MARAMURES |
| --- |
| MASURI DE APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR LA NIVEL JUDETEAN |
| Nr. crt. | Masuri pentru avertizarea – alarmarea populatiei la primirea avertizarilor hidrologice si meteorologice | Masuri la atingerea: cotei de atentie (CA) fazei I de aparare la diguri fazei I de aparare la gheturi pragurilor de avertizare la precipitatii | Masuri la atingerea: cotei de inundatie (CI) fazei II a de aparare la diguri fazei II a de aparare la gheturi praguri de agravare la precipitatii | Masuri la atingerea: cotei de pericol (CP) fazei a III a de aparare la diguri fazei a III a de aparare la gheturi “Meteor rosu” pentru precipitatii | Masuri dupa trecerea perioadei de inundatii, fenomenelor meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice | Zone stabilite pentru inundarea dirijata in situatii deosebite |
|  | Transmiterea avertizarilor hidrometeorologice la comitetele locale pentru situatii de urgenta si comandamentele locale prin Centrul Operational al IJSU; Convocarea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta; Declansarea Starii de Alerta la nivelul CLSU-urilor sau al intregului judet; Asigurarea permanentei la comitetele si comandamentele locale pentru situatii de urgenta. | COTA DE ATENTIE se instituie permanenta la sediul I.J.S.U.-ului si la centrele operative; se declanseaza Starea de Alerta – situatia de atentie; se verifica si se pregateste stocul de aparare propriu C.L.S.U.- urilor si ale unitatilor detinatoare de lucrari hidrotehnice; se dispun masuri de urmarire a evolutiei nivelurilor si debitelor pe cursurile de apa; se avertizeaza centrele operative amplasate in zona inundabila cu privire la atingerea cotei de atentie; in vederea pregolirii se dispun masuri de evacuare a debitelor din amenajarile agropiscicole si hidrotehnice; se avertizeaza centrele operative situate in aval de amenajarile agropiscicole si hidrotehnice cu privire la efectuarea manevrelor si a debitelor evacuate; se transmit informatii la Centrul Operational al I.J.S.U. Maramures si la Centrul Operativ al MMGA si al DAST, prin Grupul de Suport Tehnic, cu privire la atingerea cotei de atentie si a masurilor intreprinse intocmind in acest sens “raport operativ” FAZA I DE APARARE LA GHETURI Se vor aplica masurile prevazute la cota de atentie in plus: pe timpul scurgerii gheturilor se actioneaza pentru evitarea formarii podurilor de gheata in zonele inguste, meandrate si in zona podurilor si podetelor se va interveni pentru spargerea ghetii din zona de contact a culeilor podurilor, podetelor utilizand fierastraie speciale PRAGUL DE AVERTIZARE LA PRECIPITATII Se vor aplica masurile prevazute la cota de atentie, in plus: se asigura dirijarea apelor pluviale prin reteaua de colectare – dirijare si evacuare; se avertizeaza taberele de animale din zona albiilor majore ale cursurilor de apa si a ravenelor in vederea luarilor masurilor de evacuare. | Cota de inundatie se avertizeaza centrele operative de aparare din zona inundabila cu privire la inregistrarea cotei de inundatie; se declanseaza Starea de Alerta – situatia de alarma; se dispun masuri suplimentare de supraveghere a cursurilor de apa cu echipe de interventie proprii din cadrul C.L.S.U. – ului si a centrelor operative de aparare; se dirijeaza fortele, materialele si mijloacele de aparare proprii in zonele afectate, iar in caz de necesitate se solicita suplimentarea acestora de la Centrul Operational al I.J.S.U. Maramures si se actioneaza in punctele critice pentru: suprainaltarea malurilor in functie de cotele maxime prognozate; realizarea unor lucrari de punere in siguranta a bunurilor din zonele afectate si se face evacuarea preventiva a oamenilor si animalelor; se maresc debitele evacuate din amenajarile agropiscicole si acumularile hidrotehnice, numai dupa primirea aprobarii de la Centrul operativ al D.A. Somes – Tisa, conform graficului dispecer (unde exista); se avertizeaza centrele operative situate in aval cu privire la efectuarea manevrelor si a debitelor evacuate; supravegherea continua a digurilor, avandu-se in vedere aparitia infiltratilor, a fisurilor, siroirilor, prabusirilor, grifoanelor; se solicita la Centrul Operational al I.J.S.U. Maramures declansarea sistemului de avertizare – alarmare sonora; declanseaza sistemul de avertizare – alarmare (sirena sau alte) a populatiei si a obiectivelor situate in zona de influenta; se intocmesc si se transmit la Centrul Operational al I.J.S.U. Maramures, la Centrul Operativ al MMGA si la la Centrul Operativ DAST “rapoarte operative” cu privire la evolutia nivelurilor si debitelor, a pagubelor fizice inregistrate de inundatii si a masurilor intreprinse FAZA II DE APARARE LA GHETURI. Se vor aplica masurile prevazute la cota de inundatie, in plus: se va interveni in zonele critice pentru asigurarea scurgerii apei in aval de ingramadirile de sloiuri PRAGUL DE AGRAVARE LA PRECIPITATII Se vor aplica masurile prevazute la cota de inundatie in plus: limitarea extinderii deteriorarilor prin executarea unor lucrari provizorii; membrii comitetelor se vor deplasa in zonele afectate, dispunand masuri operative pentru limitarea pagubelor. | COTA DE PERICOL se avertizeaza centrele operative situate pe sectoarele de curs de apa cu privire la atingerea cotei de pericol; se declanseaza Starea de Alerta – situatia de pericol; se avertizeaza centrele operative ale C.L.S.U.-urilor situate in aval de amenajarile agropiscicole si acumularile hidrotehnice cu privire la cresterea nivelului, fiind posibil a se inregistra deversarea barajelor, existand pericolul ruperii acestora; se supravegheaza permanent constructiile hidrotehnice, urmarindu-se cu precadere punctele critice; masuratorile si observatiile hidrometrice se efectueaza si se transmit din ora in ora; liniile de aparare se supravegheaza zi si noapte pentru depistarea fenomenelor distructive ale apei inca din faza incipienta, pentru luarea masurilor de interventie in timp oportun; se actioneaza in zonele critice ale digurilor amenajarilor agropiscicole cu forte si mijloace de interventie proprii si suplimentare pentru reducerea la minim a avariilor produse de infiltratii, grifoane, scurgeri, depasiri ale coronamentului care pot conduce la ruperea digurilor sau a altor constructii hidrotehnice; se solicita la Centrul Operational al I.J.S.U. Maramures aprobarea deciziei de evacuare; se actioneaza in continuare cu fortele, materiale si mijloacele de interventie pentru limitarea pagubelor; la primirea deciziei de evacuare de la Centrul Operational al I.J.S.U. Maramures presedintele C.L.S.U. va proceda la: evacuarea oamenilor, animalelor si bunurilor materiale in zonele dinainte stabilite; transportul victimelor; cazarea sinistratilor; aprovizionarea cu apa si alimente; asistenta sanitara a persoanelor afectate aplicarea masurilor sanitar-epidemice necesare; in caz de necesitate solicita la C.J.S.U. Maramures ajutoare constand din medicamente, alimente, imbracaminte, lenjerie, apa potabila necesara persoanelor sinistrate; se solicita forte si mijloace suplimentare de interventie de la Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in conditiile in care se depasesc posibilitatile locale; la lucrarile hidrotehnice cu rol de aparare se aplica intocmai Regulamentele de exploatare pe timp de ape mari. FAZA A III A DE APARARE LA GHETURI Se vor aplica masurile prevazute la cota de pericol, in plus: se va solicita la Centrul Operational al I.J.S.U. Maramures interventia cu unitati specializate in folosirea explozibililor, conform protocoalelor incheiate. PRAGUL DE PERICOL “METEOR ROSU” PENTRU PRECIPITATII Se vor aplica masurile prevazute la cota de pericol, in plus: - se localizeaza apele provenite din scurgerile de pe versanti si se dirijeaza in albiile cursurilor de apa, gravitational sau prin pompare. | Limitarea efectelor inundatiilor; Evacuarea apei accumulate in incinte si gospodarii; Refacerea cailor de comunicatie, a drumurilor, podurilor si podetelor; Reabilitarea instalatiilor de alimentare cu apa, gaze si energie electrica; Demolarea lucrarilor provizorii executate in zona digurilor sau pe malurile neamenajate; Materializarea nivelurilor maxime atinse si reconstituirea undelor de viitura; Aplicarea masurilor sanitaro-epidemice necesare; Verificarea lucrarilor hidrotehnice, intocmirea proceselor verbale de calamitate si propunerea de lucrari pentru reparatii; Repunerea in functiune a obiectivelor social-economice afectate; Sprijinirea populatiei pentru refacerea sau repararea locuintelor avariate sau distruse; Inventarierea pagubelor si intocmirea Raportului de Sinteza. | - Nu este cazul. |